CONFIGURATION du Lecteur RS507 Connexion série avec un Motorola 3190 WireLess TelNet VT ou 52

| ENTREPRISE | DESTINATAIRES | VISA |
| --- | --- | --- |
| NOMADVANCE | RESEAU SAV |  |
|  | SAV |  |

| Dates | Auteur | Version | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/06/2013 | F. Marchand | 1.0 | Création du document |
| 11/06/2013 | P. Pierre / F. Marchand | 2.0 | Modification du « Data Format » de la RS507 pour avoir CR en fin de trame. |
| 13/06/2013 | F. Marchand | 2.1 | Ajout codes reconnexion auto et timeout tentative de reconnexion 60s |
| 2/7/2013 | C ZORRILLA | 3 | Passer par data + suffix |
| 3/7/2013 | B. Lecharpentier | 3.1 | Reboot bague en fin de paramétrage |
| 10/2014 | J.Laurent | 4.1 | Mise à jour Doc complète |

SOMMAIRE

1.	Configuration du terminal	3

2.	CONFIGURATION WIFI	5

3.	Configuration du lecteur	7

4.	Appairage	11

5.	Procédure de test	13

6.	Utilisation classique : Prise de poste	15

# Configuration du terminal

Vérifier la présence des fichiers  ‘’ BTSerial.reg’’ ‘’ BTTray-Icon.reg’’‘’ AutoAppair.reg’’  Dans le dossier ‘’Application’’ (ces fichiers se trouvent dans le répertoire d’installation de votre ordinateur C:/Softogo/… , copiez et copier les fichiers .reg nécessaire selon le mode de fonctionnement désiré)

Dans le fichier de configuration « _WTnCE.iniedit » configurer les options suivantes :

Comme nous sommes dans le cas d’une utilisation en SPP (Série) La section SCANSERIAL doit être activée et le port COM désiré doit être sélectionné et doit être le même que celui spécifié dans le fichier ‘’BTSerial.reg’’ :

Dans la section BLUETOOTH vérifier l’activation de celui-ci :

Et afin de simplifier l’appairage, activer cette option, elle permettra l’affichage d’un code barre a l’ouverture du Telnet qu’il faudra scanner avec la bague a appairer.

- Pour une utilisation avec le scanner interne en simultané :

Dans la section SCANNER vérifier l’activation de celui-ci :

Ainsi que l’utilisation des drivers internes du scanner.

Ne configurez jamais 2 ou 3

- Pour une utilisation sans le scanner interne :

Dans la section SCANNER vérifier la non activation de celui-ci :

Pour le mode SSI il faut parametrer l’option BTScannerSSI sur No

Une fois ces paramètres enregistrés, copier et coller ce fichier _WtnCE.cfg dans le dossier Application/Wtn52 ou Application/WtnVT (selon l’émulation utilisée)

Effectuer un Warmboot du terminal.

# Configuration du lecteur

S’assurer, avant tout paramétrage, que la batterie du lecteur a bien été chargée.

Effectuer un « Clean Boot » du lecteur en faisant :

- Retirer la batterie du lecteur

- Appuyer et maintenir le bouton d’appairage

- Tout en maintenant le bouton, replacer la batterie dans le lecteur

- Maintenir le bouton pendant environ 5 seconde jusqu’à l’émission d’un bip et d’un flash vert sur les leds du lecteur

Scanner le code ci-dessous pour passer en mode « SPP » :

Suppression du code PIN :

Bluetooth Auto-reconnexion

Timeout de tentative de reconnexion :

Lire les codes suivants (Formatage des données) :

Scan data transmission format

Effectuer un « Cold Boot » du lecteur en faisant :

- Retirer la batterie et la replacer dans le lecteur.

Fin de paramétrage

# Appairage

Il est recommandé de faire un coldboot du terminal (1+9+Power) et un coldboot de la bague (enlever et remettre la batterie) pour tout réinitialiser.

Le Telnet devrait se lancer automatiquement, puis a l’apparition du ‘BD Address’, scanner le code qui s’affiche à l’écran afin d’y associer le scanner.

La bague BEEP pour confirmer sa bonne association.

Si l’association s’est bien déroulée alors un petit ‘’flocon’’ devrait apparaitre en haut de la page. Il doit être de couleur verte et bleue.

Fin d‘appairage

# Procédure de test

Vérifier l’apparition du voyant « vert » sur le logo Bluetooth dans la barre de tâche (si la configuration du Telnet le permet).

Pour vérifier le bon fonctionnement du scanner avec le terminal, aller dans le menu ‘’Configuration’’ a l’aide de la touche   (mot de passe par défaut = 234) puis sélectionner ‘’Test Codes à Barres’’

Scannez n’importe quel code à barre, il doit s’afficher :

Si jamais ce n’était pas le cas, retirez et remettez la batterie de la bague et refaites ce test. Sinon reprendre la procédure.

Fin de procédure de test

# Utilisation classique : Prise de poste

Lors d’une reprise d’activité après un certain moment d’inactivité, il se peut que le terminal se fige, la seule option dans ces cas-là est de Cold Booter le terminal en appuyant simultanément sur les touches 1 + 9 + power. Pendant que le terminal redémarre il faut redémarrer la bague scanner en lui enlevant la batterie et en la remettant.

Une fois le terminal redémarré, le Telnet se lance et l’affichage du code barre nécessaire a l’appairage de la bague s’affiche de nouveau, scannez le :

La bague vous indique par un bip que l’appairage est fait, votre matériel est désormais paramétré est fonctionnel.

Fin