CONFIGURATION du Lecteur RS507 Connexion SSI Simple Serial Interface avec un Motorola 3190 WireLess TelNet VT ou 52

| ENTREPRISE | DESTINATAIRES | VISA |
| --- | --- | --- |
| NOMADVANCE | RESEAU SAV |  |
|  | SAV |  |

| Dates | Auteur | Version | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/2014 | Joris Laurent | 4.1 | Modifications BT appairage. |

SOMMAIRE

1.	Configuration du terminal	3

2.	CONFIGURATION WIFI	5

3.	Vérification Bluetooth	6

4.	Configuration du lecteur	7

5.	Appairage	8

6.	Procédure de test	9

7.	Utilisation classique : Prise de poste	11

# Configuration du terminal

Vérifier bien l’absence du fichier  ‘’ BTSerial.reg’ et la présence de ‘’ BTTray-Icon.reg’’ et  ‘’ AutoAppair.reg’’ Dans le dossier ‘’Application’’ (ces fichiers se trouvent dans le répertoire d’installation de votre ordinateur C:/Softogo/… , copiez et copier les fichiers .reg nécessaire selon le mode de fonctionnement désiré)

Dans le fichier de configuration « _WTnCE.iniedit » configurer les options suivantes

Comme nous sommes dans le cas d’une utilisation en SSI (Simple Serial Interface) La section SCANSERIAL doit être désactivée.

Dans la section BLUETOOTH vérifier l’activation de celui-ci :

Par défaut, si aucun paramètre n’est spécifié, la bague se configure en mode SSI.

- Pour une utilisation avec le scanner interne en simultané :

Dans la section SCANNER vérifier l’activation de celui-ci :

Ainsi que l’utilisation des drivers internes du scanner.

Ne configurez jamais ‘’1’’

- Pour une utilisation sans le scanner interne :

Dans la section SCANSERIAL vérifier la désactivation de celui-ci :

Pour le mode SSI il faut parametrer l’option BTScannerSSI sur YES

Une fois ces paramètres enregistrés, copier et coller ce fichier _WtnCE.cfg dans le dossier Application/Wtn52 ou Application/WtnVT (selon l’émulation utilisée)

Effectuer un Warmboot du terminal.

# Configuration du lecteur

S’assurer, avant tout paramétrage, que la batterie du lecteur a bien été chargée.

Effectuer un « Clean Boot » du lecteur en faisant :

- Retirer la batterie du lecteur

- Appuyer et maintenir le bouton d’appairage

- Tout en maintenant le bouton, replacer la batterie dans le lecteur

- Maintenir le bouton pendant environ 5 seconde jusqu’à l’émission d’un bip et d’un flash vert sur les leds du lecteur

Fin de paramétrage

# Appairage

Il est recommandé de faire un coldboot du terminal (1+9+Power) et un coldboot de la bague (enlever et remettre la batterie) pour tout réinitialiser.

Le Telnet devrait se lancer automatiquement, puis a l’apparition du ‘BD Address’, scanner le code qui s’affiche à l’écran afin d’y associer le scanner.

Le BEEP de la bague confirme sa bonne association.

Fin d‘appairage

# Procédure de test

Vérifier l’apparition du voyant « vert » sur le logo Bluetooth dans la barre de tâche (si la configuration du Telnet le permet).

Pour vérifier le bon fonctionnement du scanner avec le terminal, aller dans le menu ‘’Configuration’’ (mot de passe par défaut = 234) puis sélectionner ‘’Test Codes à Barres’’

‘’Configuration’’ a l’aide de la touche   (mot de passe par défaut = 234) puis sélectionner ‘’Test Codes à Barres’’

Scannez n’importe quel code à barre, il doit s’afficher :

Si jamais ce n’était pas le cas, retirez et remettez la batterie de la bague et refaites ce test. Sinon reprendre la procédure.

Fin de procédure de test

# Utilisation classique : Prise de poste

Lors d’une reprise d’activité après un certain moment d’inactivité, il se peut que le terminal se fige, la seule option dans ces cas-là est de Cold Booter le terminal en appuyant simultanément sur les touches 1 + 9 + power. Pendant que le terminal redémarre il faut redémarrer la bague scanner en lui enlevant la batterie et en la remettant.

Une fois le terminal redémarré le Telnet se lance, si ce n’est pas le cas lancez le.

L’affichage du code barre nécessaire a l’appairage de la bague s’affiche de nouveau, scannez le :

La bague vous indique par un bip que l’appairage est fait, votre matériel est désormais paramétré est fonctionnel.

Fin